Breve resumo para o uso do comando Boundary

Selecione todos os objetos

Selecione o layer e trave clicando sobre o cadeado

Para passar a vista para o 3D

Mova o mouse em direção a parte interna das paredes e clique sobre esta. A parte selecionada fica tracejada.

ATENÇÃO: O famoso ENTER!

Dê ENTER e observe o que aparece escrito no canto inferior da tela.

Note que a região foi criada. Para extrudar use o comando Extrude.

Mova o mouse e observe que a área selecionada fica mais escura e em evidência. Isto significa que esta parte foi reconhecida como região e está pronta para ser extrudada.

Ao clicar sobre esta parte (vide figura anterior) as paredes vão aparecer

Digite a altura, no caso 2,80 m. Lembre que no AutoCAD você deve digitar

2.8.

Dê um zoom para visualizar melhor. O comando foi executado, observe que a parede contorna o espaço, respeitando todos os intervalos.

Assim você pode dar continuidade ao seu desenho. Na próxima aula serão feitas as janelas e portas.

BOM TRABALHO!